# 银厂坡银铅锌矿原晕测量及找矿分析

### 一、银厂坡银铅锌矿床原生晕测量与找矿分析（论文文献综述）

王健[1]（2018）在《中上扬子地台西南缘大型铅锌矿床定位规律研究》文中研究表明中上扬子地台西南缘矿集区位于我国西南川滇黔交界的三角区,目前已发现的铅锌矿床（点）多达400余个,铅锌金属量超过20Mt,是我国重要的铅锌银锗等多金属基地。相对于典型MVT铅锌矿床,中上扬子地台西南缘地区铅锌矿床具有规模大、品位高、伴生元素多等特征。前人对该地区铅锌矿床开展了较多的研究工作,但多以单个矿床为研究对象,关于控矿因素、成矿时代及矿床定位规律等区域成矿规律的总结和关键问题的研究相对薄弱,很大程度制约了该地区成矿规律的总结和矿产勘查的突破。基于此,本文以四川大梁子大型铅锌矿床、天宝山大型铅锌矿床,云南会泽超大型铅锌矿床、茂租大型铅锌矿床,贵州杉树林中型铅锌矿床为研究对象,在详细的野外调查基础上,开展流体包裹体及矿床地球化学、成矿年代学及关键控矿因素研究。根据本区两期铅锌矿床的成矿地质背景、关键控矿因素、矿床地质特征、矿床地球化学特征,全面系统的总结了中上扬子地台西南缘大型铅锌矿床的时空结构、成矿机制及定位规律,并构建了相应的成矿地质模型。取得主要认识如下:（1）大梁子、天宝山和茂租矿床均赋存于震旦系灯影组含炭质白云岩内。大梁子、天宝山矿床受北西西向张性断裂-热液岩溶构造控制,矿体呈上大下小“楔形体”,矿石类型以角砾状、块状为主,其次为网脉状,金属矿物主要有闪锌矿、方铅矿,少量的黄铁矿,非金属矿物主要有白云石、方解石,少量的石英、石膏、重晶石,天宝山矿床产出有小规模的黄铜矿矿体。茂租矿床受北东向褶皱-层间滑动带构造控制,矿体具似层状、透镜状多层产出特征,矿石类型以脉状、角砾状为主,金属矿物主要有闪锌矿、方铅矿,少量的黄铁矿等,非金属矿物主要有白云石、方解石、萤石,少量的重晶石和石英。会泽、杉树林矿床赋存于石炭系白云岩内,均受印支期双重逆冲构造控制,矿体呈似层状、脉状,矿石类型以块状、角砾状为主,金属矿物主要有闪锌矿、方铅矿、黄铁矿,少量的黄铜矿等,非金属矿物主要有白云石、方解石,少量的石英、重晶石等。不同之处在于会泽铅锌矿床赋存于石炭系摆佐组内,受北东向构造控制,而杉树林铅锌矿床赋存于石炭系黄龙组中,受北西向构造控制。（2）五个典型铅锌矿床显微测温结果表明,区内成矿流体属于中高-中低温、中等盐度流体;流体包裹体成分分析显示,成矿流体主要来源于盆地卤水。相对典型MVT铅锌矿床,研究区内矿床的成矿流体温度偏高,盐度偏低,但矿床类型仍属于MVT铅锌矿床范畴。热液矿物H-O同位素研究结果表明,赋存于震旦系的铅锌矿床（大梁子、天宝山和茂租矿床）成矿流体中水主要来源于海水、有机质和雨水的混合;赋存于石炭系的铅锌矿床（会泽）成矿流体中水主要来源于海水与有机质流体混合,雨水加入不明显。C-O同位素数据表明,典型铅锌矿床成矿流体中碳、氧主要来源于赋矿围岩的碳酸盐溶解作用,少部分来源于沉积有机质的脱羟基作用,且表现出随着成矿温度降低碳酸盐溶解作用减弱的趋势。热液矿物硫同位素研究结果表明,区内铅锌矿床还原硫均来源于海水硫酸盐的热化学还原作用,但赋存于震旦系内的铅锌矿床可能是原地还原,而赋存于石炭系的铅锌矿床可能是异地还原均一后运移至矿床就位空间。天宝山、会泽矿床热液硫化物中流体包裹体He-Ar同位素研究结果表明,成矿流体以地壳流体为主,但有明显的地幔流体（<5.3%）混入。（3）区内大型铅锌矿床空间分布受地层层位及岩性、控矿构造和峨眉山地幔柱联合控制。铅锌矿床主要赋存于震旦系和石炭系白云岩中,其中震旦系含炭质白云岩成矿优于纯白云岩。研究区由南东向北西方向,赋矿层位具有由新变老的趋势。赋存于不同层位的铅锌矿床矿物组合相似,但黄铁矿含量差异较大,根据黄铁矿的含量分为贫黄铁矿型和富黄铁矿型铅锌矿床。贫黄铁矿型铅锌矿床主要赋存于震旦系含炭质白云岩中,以天宝山、大梁子和茂租矿床为代表;富黄铁矿型铅锌矿床主要赋存于石炭系白云岩中,以会泽、杉树林矿床为代表,大量黄体矿的形成可能与石炭系及其下伏的地层中含有大量的菱铁矿有关。研究区内存在三种主要控矿构造样式,分别为断裂-热液岩溶构造、褶皱-层间滑动带构造和双重逆冲构造,代表性矿床分别为大梁子矿床、茂租矿床和会泽矿床。区内铅锌矿床平面上均分布于峨眉山地幔柱活动影响范围内,剖面上矿床主要赋存于峨眉山玄武岩以下的层位中,综合成岩、成矿年代学数据、同位素地球化学特征,认为峨眉山地幔柱活动可能为晚三叠世-早侏罗世铅锌成矿作用提供了部分的成矿流体及热能。（4）获得天宝山矿床和茂租矿床闪锌矿Rb-Sr同位素年龄分别为348.5±7.2Ma和190.6±5.0Ma。综合前人成矿年龄数据,厘定中上扬子地台西南缘存在两期铅锌成矿作用,分别为晚泥盆世-早石炭世（366.3321.7Ma）和晚三叠世-早侏罗世（228190.6Ma）。晚泥盆世-早石炭世铅锌成矿作用与古特提斯洋张开有关。受区内盆地巨厚沉积地层热梯度影响,盆地内流体形成富含SO42-的热卤水,在上覆地层的超压作用下,盆地内流体沿深断裂或不整合面水平或向上运移。富含SO42-的热卤水在运移的过程中,不断地萃取围岩中的金属元素（Zn、Pb）,形成富含金属元素及SO42-的成矿流体;当成矿流体沿张型断裂运移至富含有机质的灯影组白云岩内时,与白云岩内的有机质接触,启动硫酸盐还原反应,形成还原硫;同时在温度下降、盐度下降等多元因素促使下,金属离子与还原硫结合,形成硫化物沉淀,并形成围岩蚀变,最终形成天宝山、大梁子等大型铅锌矿床。晚三叠世-早侏罗世铅锌成矿作用与古特提斯洋闭合右江盆地演化造山及峨眉山地幔柱活动有关。晚三叠世-早侏罗世古特提斯洋闭合右江盆地由南东向北西闭合造山,作为区域挤压作用的构造响应滇东北地区形成北东向挤压构造带,黔西北地区形成北西向挤压构造带,且靠近右江造山带即强应变区形成双重逆冲构造,远离造山带即弱应变区形成褶皱-层间滑动带构造。右江盆地内富含SO42-的热卤水与有机质通过硫酸盐热化学还原反应形成富含还原硫的盆地热卤水。富含还原硫的盆地热卤水在重力和构造驱动力的作用下沿断裂或不整合面迁移。流体在迁移的过程中萃取基底及围岩中的金属元素（Zn、Pb、Fe）,受峨眉山地幔柱活动影响,流体始终保持中高温,同时有少量的地幔流体成分混入,形成富含金属元素、还原硫及地幔成分的中高温、中等盐度的特殊成矿流体。成矿流体在运移的过程中,流体特征发生改变在有利构造位置硫化物沉淀,在石炭系白云岩中形成富黄铁矿型铅锌矿床及大规模的黄铁矿化和碳酸盐化,在震旦系白云岩中形成贫黄铁矿型铅锌矿床及大规模的碳酸盐化。（5）综合研究区内两期铅锌矿床的矿床地质特征、矿床地球化学特征、矿化时空结构、成矿作用分析等,总结了区内大型铅锌矿床定位规律。晚泥盆世-早石炭世铅锌矿床总体发育于安宁河-易门断裂与小江断裂之间的范围内,受北西西向张性断裂-热液岩溶构造控制,以震旦系灯影组为主要赋矿层位,形成贫黄铁矿型铅锌矿床;晚三叠世-早侏罗世铅锌矿床在区内均有产出,在滇东北北部,矿床受褶皱-层间滑动带构造控制,以震旦系灯影组为主要赋矿层位,形成贫黄铁矿型铅锌矿床,在滇东北南部及黔西北地区,以石炭系为主要赋矿层位,形成富黄铁矿型铅锌矿床,不同之处在于在滇东北南部矿床明显受北东向构造控制,在黔西北地区矿床明显受北西向构造控制。

于俊博[2]（2015）在《甘肃北山成矿带白头山地球化学特征研究》文中研究表明三稀元素是现代重要的资源,可以应用到航空、航天、电子科技等高科技领域,因此研究稀土、分散和稀有元素矿床是十分有意义的。论文以白头山铷矿为研究对象,通过对元素含量特征、元素带出带入规律以及地球化学异常规律等方面的研究,确定矿体直接指示元素为Rb,间接指示元素为Tl、Ga、Be、 Bi、Na2O、K2O。同时,对矿体、蚀变带和围岩中的矿物成分进行研究,确定了成矿元素Rb的载体矿物为钾长石和白云母,矿石中的特征矿物组合为钾长石、白云母、石英、斜长石、少量黑云母和少量石榴子石。蚀变带中的特征矿物组合为黑云母、角闪石、斜长石、石英和钾长石。围岩中的特征矿物组合为斜长石、黑云母、石英、角闪石和钾长石。在此基础上,研究了白头山铷矿的表生异常特征,通过1：1万土壤测量结果和1：5万土壤测量结果,得出在表生环境中白头山铷矿的特征元素组合。在1：1万的土壤测量研究中,确定了大比例尺表生环境中对矿床具有指示意义的元素组合为Rb、T1、Be、Al2O3,、Li、Ga、F, La、在1：5万的土壤测量研究中,确定了中小比例尺表生环境中对矿床具有指示意义的元素组合为Rb、TK、K2O、Be、Ga、Bi。可以看出,表生环境下形成的特征元素组合对原生异常研究所得到的元素组合具有较好的继承性,从而得到白头山铷矿床的勘察地球化学指标,即白头山铷矿床的特征元素组合为Rb、Tl、Ga、Be、 Bi、 K2O,并提出白头山铷矿异常结构模式,为确定北山地区寻找以铷为主稀有金属矿床提供了地球化学找矿标志也为化探方法技术提供了基础依据。

顾晓敏[3]（2012）在《沿河县三角塘地区铅锌矿地质特征及找矿方向初探》文中研究说明文章通过对贵州省沿州县三角塘地区铅锌矿开展工作的基础上,对该区铅锌矿成矿特征及成矿规律进行初步探讨,并提出该地区铅锌矿找矿建议。

苏小平[4]（2009）在《威宁九股水铅锌矿地质特征及找矿潜力分析》文中研究指明通过对九股水铅锌矿地质特征的总结和物化探及遥感异常的对比分析,并与邻区的杉树林、青山、草子坪、银厂坡、矿山厂等已探明的中型铅锌矿床的地质特征相类比,认为九股水铅锌矿床的地质特征、控矿地层、构造等均十分相似。因而认为在九股水地区找到中型矿床的可能性较大。

张信伦,杨晓飞,曾道国[5]（2009）在《黔西北筲箕湾铅锌矿床地质特征及找矿标志》文中提出通过对矿区的矿床地质特征、物化探异常特征与见矿效果的验证、矿体地质特征、围岩蚀变的分析,筲箕湾铅锌矿床属构造、地层岩性复合控矿,矿石按其自然类型可分为氧化矿和硫化矿两种,矿石矿物以白铅矿、铅钒、菱锌矿、异极矿、水锌矿、褐铁矿、针铁矿及粘土矿物为主,并总结了该矿床的找矿标志。

黄艺[6]（2009）在《赫章福来厂铅锌矿成矿地质特征与找矿前景分析》文中研究说明福来厂铅锌矿位于黔北台隆之六盘水断陷的威宁北西向构造变形区,产于江子山背斜NE翼,主要沿NW向构造产出,该矿为黔西北地区铅锌矿集区主要矿床之一。矿区地层具凹陷区性质,发育较全,主要为石炭系至二叠系地层,区内石炭系地层发育齐全,从石炭系下统旧司组（C1j）至石炭系上统马平组（C2m）,主要为海相碳酸盐岩及陆源硅质碎屑岩组合,赋矿地层主要为石炭系黄龙组,岩性为白云岩、白云质灰岩。近矿围岩蚀变有铁锰碳酸盐化、褐铁矿化、白云石化、黄铁矿化及重晶石化等,其与铅锌矿关系十分密切。通过对该矿床系统取样分析、岩矿鉴定、瞬变电磁（TEM）测量及与国内外相似矿床类比分析后认为:该铅锌矿床属成矿温度相对较高～构造控矿明显的密西西比河谷型铅锌矿床,矿体的形成受断层及次生构造（节理、裂隙）的控制,毛姑坪子—福来厂矿体为矿床主矿体,确定为找矿首选区,现有氧化矿体深部具有原生矿体的找矿前景。

王向阳[7]（2008）在《陕西凤县银母寺铅锌矿矿体定位预测研究》文中认为风县银母寺铅锌矿于1986年开始筹建,1990年投产,设计服务年限19年,至今已生产11年。矿山主要分若干个中段开采银母寺铅锌矿床北矿带之矿体,目前1485、1425、1365中段已开采完毕,1305中段采准工程已经完成。由于1305中段和1365中段巷道揭露矿体变化较大、坑道之间矿体变化不清,给1305坑道与1365坑道之间矿体的开采造成较大困难。如果不进行这两个坑道之间矿体的定位预测,势必造成采掘工程的较大浪费。另外,鉴于1305中段巷道揭露矿体的较大变化以及1305坑道以下矿体勘探控制程度较低的现状,1305坑道以下矿体的发育分布情况如何以及如何合理布置1305中段以下采掘工程已经成为矿山目前急需解决的重要地质问题。本论文是依据银母寺铅锌矿矿床特征,采用成矿分析、地、物、化相结合综合定位预测的方法,开展矿体定位预测研究。在1305-1365坑道之间采用地质预测与无线电波坑透层析成像探测相结合的综合定位预测方法;在1305坑道以下120m矿体采用地质预测、原生晕和高分辨自动电导率层析成像探测相结合的综合定位预测方法。本论文探测控制有效工作面长度990-1250m,深度180m;发现物探异常与已知矿体具有较高的一致性,从而确定出圈定预测矿体的吸收率阈值为13左右,电导率阈值为12左右,结合地质预测信息综合圈定预测矿体以及每个矿体的厚矿体或富矿体部位和薄矿体或矿化体部位。将预测矿体与生产实际揭露的矿体进行对比、分析,本论文预测矿体的边界和发育程度较为精确,矿体符合率达到50%以上,基本能够满足矿山生产要求,同时,新增铅锌矿体5个,矿石量12.61万吨。通过研究:成矿分析、地质与无线电波坑透层析成像探测综合分析法,成矿分析、地质、原生晕和高分辨自动电导率层析成像探测综合分析法分别是坑道之间和深部铅锌矿体大比例尺、高精度定位预测的有效方法。该方法对铅锌矿山坑道之间及坑道以下的矿体进行预测在国内尚属首次。

谭华[8]（2007）在《贵州五指山地区铅锌矿地质特征及找矿远景》文中指出本文在简述那雍枝铅锌矿床的地层、构造特征基础之上,重点总结分析矿（化）体、矿石质量、围岩蚀变、岩石地球化学、激电中梯等方面的特征,总结控矿因素及找矿标志,依次对找矿远景区进行划分,认为五指山地区具有较大的找矿远景。

廖莉萍[9]（2006）在《贵州西部地区铅锌矿成矿地质条件及综合信息成矿预测研究》文中指出本文以综合信息成矿预测理论和方法为指导,对区内铅锌矿的成矿地质条件等地质特征进行分析、总结。利用区域重力和航磁资料,以上延5km—50 km不同高度,分别解译出不同深度层次的线型和环型构造,并分别与基底、火成岩、矿床（点）、水系沉积物化探资料相关联;划分了汇水盆地单元,根据单元内的矿床（点）和元素异常分布,圈定预测单元边界;利用重力和航磁资料解译了隐伏基底、隐伏中酸性岩体、线性构造,并进行成矿有利度及成矿专属性研究,对综合信息进行量化;开展铅、锌的定位及定量预测。在贵州西部共圈出具中型规模的Ⅰ级铅成矿远景区6个,具中型规模的Ⅰ级锌成矿远景区9个,Ⅱ级锌成矿远景区1个。本次开展的综合信息成矿预测,推断的隐伏基底、隐伏岩体和深部构造,以及与铅锌矿的成矿关系,为贵州铅锌矿下一步找矿提供了理论依据;为贵州分析区域构造,特别是隐伏地质体和深部构造提供了宝贵资料。

廖震文[10]（2006）在《地物化综合找矿方法的一次成功尝试——贵州银厂坡银铅锌矿床深部矿体综合找矿预测及验证》文中研究表明通过调查发现,银厂坡矿区浅表为一小型银铅锌氧化矿床,但基本已被采空。为解决诸如“银厂坡氧化矿床深部找矿潜力如何、是否存在原生盲矿体、有多大规模的原生矿、是什么类型矿化、原生盲矿体具体部位在哪里、以什么形态位态产出、用什么方法技术手段加以确定”等矿区大比例尺找矿问题,尝试了在地质预测基础上,运用物探、化探等综合方法,进行深部盲矿体定位定量预测。经过3年的工作,最终在矿层露头线以下660700m深度上发现了富银铅锌原生矿体,成功地证实了找矿预测结果。

### 二、银厂坡银铅锌矿床原生晕测量与找矿分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、银厂坡银铅锌矿床原生晕测量与找矿分析（论文提纲范文）

#### （1）中上扬子地台西南缘大型铅锌矿床定位规律研究（论文提纲范文）

作者简历

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题来源、目的及意义

1.1.1 选题来源

1.1.2 选题目的及意义

1.2 国内外研究进展及存在问题

1.2.1 国际研究进展

1.2.2 中上扬子地台西南缘铅锌矿床研究进展

1.2.3 存在问题

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 主要测试方法

1.4.1 流体包裹体显微测温

1.4.2 流体包裹体成分

1.4.3 稳定同位素

1.4.4 He-Ar同位素

1.4.5 闪锌矿Rb-Sr同位素

1.5 论文完成的工作量

1.6 论文创新点

第二章 区域地质背景

2.1 区域构造演化

2.2 地层

2.3 构造

2.4 岩浆岩

2.5 区域矿产

第三章 典型矿床地质特征

3.1 大梁子铅锌矿床

3.1.1 矿区地质特征

3.1.2 矿体及矿化特征

3.1.3 围岩蚀变

3.1.4 矿物生成顺序及成矿阶段划分

3.2 天宝山铅锌矿床

3.2.1 矿区地质特征

3.2.2 矿体及矿化特征

3.2.3 围岩蚀变

3.2.4 矿物生成顺序及成矿阶段划分

3.3 茂租铅锌矿床

3.3.1 矿区地质特征

3.3.2 矿体及矿化特征

3.3.3 围岩蚀变

3.3.4 矿物生成顺序及成矿阶段划分

3.4 会泽铅锌矿床

3.4.1 矿区地质特征

3.4.2 矿体及矿化特征

3.4.3 围岩蚀变

3.4.4 矿物生成顺序及成矿阶段划分

3.5 杉树林铅锌矿床

3.5.1 矿区地质特征

3.5.2 矿体及矿化特征

3.5.3 围岩蚀变

3.5.4 矿物生成顺序及成矿阶段划分

3.6 区域典型铅锌矿床总体特征

第四章 流体包裹体及矿床地球化学特征

4.1 流体包裹体特征

4.1.1 流体包裹体岩相学特征

4.1.2 流体包裹体显微测温特征

4.1.3 成矿流体成分特征

4.2 矿床地球化学特征

4.2.1 氢氧同位素

4.2.2 碳氧同位素特征

4.2.3 氦氩同位素特征

4.2.4 硫同位素特征

第五章 大型铅锌矿床定位规律

5.1 大型铅锌矿床的空间结构特征

5.1.1 层位-岩性对矿床空间分布的控制作用

5.1.2 控矿构造样式及其对成矿的控制作用

5.1.3 峨眉山地幔柱活动与铅锌成矿作用关系

5.2 大型铅锌矿床的时间结构特征

5.2.1 两期铅锌成矿作用时代的厘定

5.2.2 两期铅锌成矿作用分析

5.3 大型铅锌矿床定位规律

5.3.1 大型铅锌矿床时间分布规律

5.3.2 大型铅锌矿床空间分布规律

5.4 大型铅锌矿床成矿地质模型

5.4.1 晚泥盆世-早石炭世铅锌成矿地质模型

5.4.2 晚三叠世-早侏罗世铅锌成矿地质模型

第六章 主要认识及存在的问题

6.1 主要结论及认识

6.2 存在问题及今后工作的建议

致谢

参考文献

附表

#### （2）甘肃北山成矿带白头山地球化学特征研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 序言

1.1 选题依据及研究现状

1.2 研究思路、目的及内容

1.3 技术路线及创新点

1.4 完成工作量

第二章 地质概况

2.1 区域地质概况

2.2 研究区工作程度

2.3 研究区地质概况

第三章 工作布置及试验方法

3.1 工作布置

3.2 试验方法

第四章 白头山铷矿原生异常特征

4.1 矿体指示元素的确定

4.2 矿体中元素的带出带入规律

4.3 矿体地球化学异常特征

4.4 矿物组合特征

4.5 小结

第五章 白头山铷矿表生异常特征

5.1 1:5万土壤测量

5.2 1:1万土壤测量

5.3 小结

第六章 白头山铷矿勘查地球化学指标提取

结论

致谢

参考文献

个人简介

#### （3）沿河县三角塘地区铅锌矿地质特征及找矿方向初探（论文提纲范文）

1 成矿地质背景

2 矿床地质特征(如图2所示)

2.1 地层

2.1.1 寒武系中统(∈2)

2.1.2 寒武系上统(∈3)

2.2 构造

2.3 矿体特征

2.3.1 矿体形态、产状、规模

2.3.2 矿石特征

2.3.3 矿体围岩、夹石及围岩蚀变

3 矿床成因及找矿标志

3.1 矿床成因

3.2 找矿标志

4 找矿远景分析

5 结论及建议

#### （5）黔西北筲箕湾铅锌矿床地质特征及找矿标志（论文提纲范文）

1 矿床特征

1.1 矿床地质特征

1.2 矿床地球物理特征

1.2.1 激电异常特征

1.2.2 TEM异常特征

1.3 矿床地球化学特征

1.3.1 水系沉积物及土壤次生晕异常特征

1.3.2 原生晕异常特征

2 矿体地质特征

2.1 矿体特征

2.2 矿石组分及结构构造

2.3 矿石类型与成矿阶段

2.4 围岩蚀变

3 成矿条件及找矿标志

3.1 成矿条件

3.2 找矿标志

(1) 构造标志。

(2) 地层标志。

(3) 岩性标志。

(4) 蚀变标志。

(5) 物探异常标志。

#### （6）赫章福来厂铅锌矿成矿地质特征与找矿前景分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

§1.1 研究区概况

§1.2 选题依据、研究区现状及研究意义

§1.3 论文研究完成情况

第二章 区域地质

§2.1 区域地层

§2.2 区域构造

§2.3 岩浆岩

§2.4 区域地质环境发展简史

§2.5 区域地球物理与地球化学特征

§2.6 遥感影像及异常特征

§2.7 区域矿产

第三章 矿区地质特征

§3.1 地层

§3.2 构造

§3.3 矿区物探(TEM)特征

§3.4 矿床地质特征

第四章 成矿规律

§4.1 国内外对比

§4.2 成矿模式

第五章 找矿前景分析

§5.1 找矿模式

§5.2 找矿前景分析

第六章 结语

致谢

参考文献

#### （7）陕西凤县银母寺铅锌矿矿体定位预测研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 矿体定位预测理论研究现状与发展趋势

1.2.2 矿体定位预测方法与应用

1.2.3 银母寺铅锌矿床研究现状

1.2.4 矿体定位预测研究的问题

1.3 研究内容

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 研究方法

1.4.2 技术路线

2 矿床地质特征及矿床成因

2.1 地层、构造

2.1.1 区域地质背景

2.1.2 矿区地层、构造

2.1.3 银母寺矿床邻近地层、构造

2.2 矿体特征

2.3 矿石特征

2.4 近矿围岩蚀变

2.5 矿床成因

3 矿体定位预测方法

3.1 地质方法

3.1.1 与成矿作用有关的地质作用预测法

3.1.2 矿田构造预测法

3.1.3 成矿作用标志法

3.2 物探方法

3.2.1 坑道无线电波透视法

3.2.2 高分辨自动电导率层析成像法

3.3 围岩原生晕法

4 1305-1365坑道之间矿体定位预测

4.1 地质预测信息

4.2 无线电波坑透层析成像探测

4.2.1 仪器简介

4.2.2 工作方法

4.2.3 工程布置及完成的工作量

4.2.4 资料处理与初步解释

4.2.5 探测成果

4.3 综合定位预测

5 1305坑道以下矿体定位预测

5.1 地质预测信息

5.2 围岩原生晕特征及预测信息

5.3 高分辨率自动导电率层析成像探测

5.3.1 仪器简介

5.3.2 工作方法

5.3.3 工程布置及完成的工作量

5.3.4 资料处理与初步解释方法

5.3.5 探测成果

5.4 综合定位预测

6 综合预测及生产验证

7 结论

7.1 主要研究工作

7.2 主要研究成果

7.3 展望

致谢

参考文献

附录: 样品微量元素分析表

硕士研究生主要研究成果

#### （8）贵州五指山地区铅锌矿地质特征及找矿远景（论文提纲范文）

1 区域成矿背景

2 典型矿床——那雍枝铅锌矿床地质特征

2.1 地层

2.2 构造

2.3 地球物理特征

2.3.1 岩石物性参数及异常特征

2.3.2 ηs (视极化率) 异常推断

2.4 岩石地球化学特征

2.5 矿体特征

2.6 矿石特征

2.6.1 矿物组分

2.6.2 矿石的结构构造

2.6.3 围岩蚀变

3 找矿标志

4 找矿远景分析

#### （9）贵州西部地区铅锌矿成矿地质条件及综合信息成矿预测研究（论文提纲范文）

第一章 绪论

第一节 问题的提出

第二节 国内外研究现状

第三节 主要研究内容及意义

第四节 研究区概况

第五节 研究区工作程度及研究现状

第六节 取得的主要成绩

第二章 区域成矿地质、地球物理及地球化学背景

第一节 区域成矿地质背景

第二节 区域地球物理背景

第三节 区域地球化学背景

第三章 成矿地质条件分析

第一节 成矿地质特征

第二节 成矿环境

第三节 控矿条件

第四节 找矿标志

第五节 区域成矿规律

第六节 典型矿床资源远景分析

第四章 综合信息成矿预测理论、方法及资料的应用分析

第一节 综合信息矿产预测理论及方法概述

第二节 重力信息特征及解译

第三节 航磁信息特征及解译

第四节 重磁信息的地质解译

第五节 地球化学资料的应用

第五章 综合信息特征及成矿有利度分析

第一节 基底的成矿有利度研究

第二节 岩体控矿及其成矿专属性研究

第三节 线性构造的成矿有利度研究

第四节 汇水盆地及其成矿专属性研究

第六章 综合信息成矿统计预测—定位预测

第一节 工作方法概述

第二节 矿床密集区和异常密集区统计

第三节 铅、锌矿床密集区及异常密集区分布及控矿因素

第四节 铅锌异常密集区的定位预测

第五节 定位预测小结

第七章 综合信息矿产资源量估算—定量预测

第一节 方法概述

第二节 地质变量的提取与赋值

第三节 矿产资源量估算

第四节 定量预测小结

第八章 成矿远景区划分及综合评价

第一节 成矿远景区划分

第二节 成矿远景区的综合评价

第九章 主要结论

参考文献

攻读博士期间发表的学术论文及其他成果

摘要

ABSTRACT

致谢

#### （10）地物化综合找矿方法的一次成功尝试——贵州银厂坡银铅锌矿床深部矿体综合找矿预测及验证（论文提纲范文）

1 矿区地质背景及矿床特征简述

2 区域成矿远景分析[1, 2]

3 矿区构造找矿分析[3]

4 原生晕特征及找矿分析[4]

5 物探测量结果及找矿分析

5.1 物性特征

5.2 工作方法及参数选择

5.3 测量结果

5.4 综合解释及结论

6 综合预测结果

7 工程验证情况

7.1 坑道设计

7.2 坑道施工结果

### 四、银厂坡银铅锌矿床原生晕测量与找矿分析（论文参考文献）

- [1]中上扬子地台西南缘大型铅锌矿床定位规律研究[D]. 王健. 中国地质大学, 2018(07)

- [2]甘肃北山成矿带白头山地球化学特征研究[D]. 于俊博. 中国地质科学院, 2015(08)

- [3]沿河县三角塘地区铅锌矿地质特征及找矿方向初探[J]. 顾晓敏. 企业科技与发展, 2012(08)

- [4]威宁九股水铅锌矿地质特征及找矿潜力分析[J]. 苏小平. 贵州地质, 2009(02)

- [5]黔西北筲箕湾铅锌矿床地质特征及找矿标志[J]. 张信伦,杨晓飞,曾道国. 矿产与地质, 2009(03)

- [6]赫章福来厂铅锌矿成矿地质特征与找矿前景分析[D]. 黄艺. 贵州大学, 2009(S1)

- [7]陕西凤县银母寺铅锌矿矿体定位预测研究[D]. 王向阳. 西安建筑科技大学, 2008(09)

- [8]贵州五指山地区铅锌矿地质特征及找矿远景[J]. 谭华. 贵州地质, 2007(04)

- [9]贵州西部地区铅锌矿成矿地质条件及综合信息成矿预测研究[D]. 廖莉萍. 吉林大学, 2006(10)

- [10]地物化综合找矿方法的一次成功尝试——贵州银厂坡银铅锌矿床深部矿体综合找矿预测及验证[J]. 廖震文. 地质与勘探, 2006(01)

本文来源: https://www.lunwen55.cn/article/5bf9b0fc6cd0d7d11a2cba04.html